## Slide 1: 4주차 — PC·Jetson 분산 통신
DDS·Discovery·QoS 실습
임베디드 시스템 설계 및 실습
1

## Slide 2
목차
01 | 분산 ROS 2·DDS | 
02 | Network·환경 변수 | 
03 | QoS·호환성 | 
04 | PC·Jetson 통신 | 
05 | 진단·복구 | 
06 | 실습 1·2 | 

## Slide 3: 이론
PC와 Jetson이 하나의 ROS 2 통신망으로 동작하는 조건 이해

## Slide 4: 분산 ROS
여러 PC가 하나의 ROS 2 통신망으로 동작하는 조건 이해

## Slide 5: 분산 ROS 2
• Topic·Service 프로그램 구조 유지
• IP Network를 통한 Endpoint 발견·데이터 교환
• 장비마다 별도 Process와 ROS 환경
• Network·Domain·QoS가 새로운 통신 조건
여러 장비의 Node가 하나의 ROS Graph에 참여하는 구성

## Slide 6: 3주차 통신 확장
3주차 — 한 장비
• Node가 같은 실행 환경에 위치
• /joint_states Topic 사용
• /get_joint_state Service 사용
• 이름·타입 일치로 통신
4주차 — 두 장비
• Jetson: Publisher·Server
• WSL: Listener·Client
• 동일 Interface 유지
• Network·DDS 설정 추가
같은 Topic·Service 규칙을 장비 간 Network로 확장

## Slide 7: Jetson·WSL 역할
Jetson — 로봇 구동 단
• Serial Device 소유
• JointState 반복 발행
• 최신 Topic 저장
• Trigger Service 응답
• jetson_bringup 실행
PC·WSL2 — 원격 단
• /joint_states Monitor
• rad·deg 변환 출력
• Python Client 1회 호출
• ROS 2 CLI 진단
• pc_topic_monitor 실행
같은 Package를 양쪽에 배치하고 실행 Node만 구분

## Slide 8: DDS의 역할
• 중앙 Master 없이 Node 간 직접 연결
• Participant와 Endpoint 정보 교환
• Discovery로 통신 상대 자동 탐색
• 실습 환경에서 UDP 기반 데이터 전달
• 애플케이션의 DDS 직접 호출 불필요
ROS 2 통신을 실제 Network로 전달하는 Middleware

## Slide 9: 분산 통신 확인 단계
• 앞 단계 실패 시 다음 단계 성립 불가
• Ping 성공은 DDS 연결의 필요조건
• ROS Graph 확인 후 데이터 수신 점검
• 장애 분석도 같은 순서 사용
PC(WSL 2)-Jetson 연결 방식은 추후 설명
IP 연결부터 Endpoint 호환성까지 순서대로 확인
Ping 성공
1·IP 연결
Node·Topic·Service 발견
2·Discovery
이름·타입·QoS 일치
3·Endpoint

## Slide 10: ROS_DOMAIN_ID
• 값 범위 0~232·기본값 0
• PC와 Jetson의 값 일치 필요
• 실습 그룹: ROS_DOMAIN_ID=30
• 다른 Domain간 Node·Service 확인 불가
같은 Local Network 안에서 ROS 2 통신 그룹을 분리

## Slide 11: ROS_LOCALHOST_ONLY
ROS_LOCALHOST_ONLY=1
• 127.0.0.1 내부 통신만 허용
• 자기 장비 Node만 발견
• PC–Jetson 통신 차단
ROS_LOCALHOST_ONLY=0
• Ethernet·Wi-Fi Interface 허용
• 외부 DDS Participant 탐색
• PC·Jetson 양쪽에 설정
외부 장비와 통신하려면 Loopback 제한 해제

## Slide 12: RMW_IMPLEMENTATION
• rclpy 요청을 DDS 구현체 동작으로 변환
• Fast DDS 구현: rmw_fastrtps_cpp
• 실습에서 PC·Jetson 모두 같은 값 사용
• 구현체 차이를 장애 변수에서 제외
• 환경 변경 후 새 Process에 적용
ROS 2 API와 실제 DDS 구현체를 연결하는 계층

## Slide 13: 양쪽 환경 통일
PC·WSL2
• source /opt/ros/humble/setup.bash
• source ~/week4/install/setup.bash
• ROS_DOMAIN_ID=30
• ROS_LOCALHOST_ONLY=0
• RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
Jetson
• source ~/ros2_base/install/setup.bash
• source ~/week4/install/setup.bash
• ROS_DOMAIN_ID=30
• ROS_LOCALHOST_ONLY=0
• RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp
ROS 설치 경로는 달라도 DDS 환경값은 동일하게 구성

## Slide 14: QoS 기초
통신 환경에 맞춰 데이터 전달 정책

## Slide 15: QoS 기초
• History: 보관 방식
• Depth: Queue에 유지할 Message 수
• Reliability: 재전송과 전달 우선순위
• Durability: 늦게 연결된 Subscriber의 과거 데이터 처리
• 이번 실습은 Reliability 호환성에 집중
통신 환경에 맞춰 데이터 전달 정책을 지정하는 Endpoint 계약

## Slide 16: History
KEEP_LAST
• 최근 N개 Message만 보관 • Depth로 Queue 크기 설정 • 초과 시 오래된 Message 제거 • Sensor·실시간 상태 데이터에 적합 • 예: Depth=3 → [3][4][5]
KEEP_ALL
• 가능한 모든 Message 보관
• Depth 설정은 적용되지 않음
• 실제 저장량은 DDS Resource Limit에 의해 제한
• 모든 데이터 보존이 중요한 경우에 적합
• 예: [1][2][3][4][5] ... 계속 보관
보관 방식

## Slide 17: Depth
작은 Depth
• Queue에 적은 수의 Message 보관
• 오래된 Message가 빠르게 제거
• Memory 사용량 감소
• 최신 데이터 처리에 유리
• 예: Depth=1 → 최신 Message 1개만 유지
큰 Depth
• Queue에 많은 Message 보관
• Subscriber 처리 지연에 대응 가능
• Message 유실 가능성 감소
• Memory 사용량·처리 지연 증가 가능
• 예: Depth=10 → 최근 Message 10개 유지
얼마나 많은 양의 데이터를 보관할 것인가

## Slide 18: Durability
VOLATILE
• Subscriber 연결 이후 Message만 수신
• 이전에 발행된 Message는 전달하지 않음
• 과거 데이터 보존 불필요
• 실시간 Sensor·Stream 데이터에 적합
• 예: 늦게 연결하면 이후 Message부터 수신
TRANSIENT_LOCAL
• Publisher가 최근 Message를 보관
• 늦게 연결된 Subscriber도 과거 데이터 수신 가능
• History·Depth 설정에 따라 보관 범위 결정
• 설정값·상태값 전달에 적합
• 예: Depth=1 → 마지막 Message 1개 전달
지금 보관하고 있는 과거 데이터를 늦게 온 Subscriber에게 전달할 것인가

## Slide 19: RELIABLE·BEST_EFFORT
RELIABLE
• 손실 시 재전송 시도
• 전달 누락 최소화
• 지연·Network 부하 증가 가능
• 제어 명령·상태 변경에 적합
BEST_EFFORT
• 손실 Message 재전송 없음
• 최신 데이터 처리 우선
• 낮은 지연·고주파 Stream
• Sensor·Camera 데이터에 적합
전달 보장과 최신 데이터 우선 사이의 선택

## Slide 20: QoS 호환성
호환·재전송 사용
이번 실습 기본값: Publisher·Listener 모두 BEST_EFFORT
Publisher 제공 수준이 Subscriber 요구 수준을 만족해야 연결
RELIABLE → RELIABLE
호환·수신 측 요구 충족
RELIABLE → BEST_EFFORT
호환·최신값 우선
BEST_EFFORT → BEST_EFFORT
불일치·Topic 데이터 미수신
BEST_EFFORT → RELIABLE

## Slide 21: QoS 불일치·복구
• Jetson Publisher 기본값 BEST_EFFORT
• PC Listener를 RELIABLE로 실행해 불일치 생성
• topic info --verbose로 Endpoint QoS 확인
• Listener를 BEST_EFFORT로 복구
Reliability 불일치 시 Topic 데이터 미수신
관절값 출력 없음
증상
Reliability 불일치
확인
best_effort 재실행
복구

## Slide 22: PC – Jetson 통신 연결
유선 Ethernet을 통한 PC – Jetson 연결

## Slide 23: 실습 장비·연결
• Arm–Jetson: USB Serial /dev/ttyACM0
• Jetson–PC: 유선 Local Network
• Windows–WSL2: Mirrored Networking
Ethernet 케이블과, USB-Ethernet adapter를 통한 유선 연결
Ethernet 쪽을 Jetson
USB 쪽을 PC

## Slide 24: Jetson
설정(키보드의 window 키 -> “setting” 검색)
Network -> Wired -> 설정 버튼
IPv4 -> Manual 선택
  Address에 임의의 주소 입력
  Netmask에 255.255.255.0 입력
  Gateway, DNS 는 공란으로
  Apply

## Slide 25: Window
Window + R -> “ncpa.cpl” 검색
“USB”가 포함된 “이더넷 선택
  우클릭 -> 속성

## Slide 26: Window
“인터넷 프로토콜 버전 4(TCP/IPv4)” 선택 및 속성
“다음으로 IP 주소 사용” 선택
  Jetson에서 설정한 IP와 마지막 한자리만 다르게 IP주소 설정
  서브넷 마스크 255.255.255.0 입력
  게이트웨이, DNS 비워놓기
  확인

## Slide 27: WSL2 Mirrored Networking
Powershell 에서 ` notepad $env:USERPROFILE\.wslconfig` 실행
  그림과 같이, [wsl2] networkingMode=mirrored 를 입력 및 저장
wsl --shutdown 을 통해 wsl 재시작
powershell 관리자 모드에서 다음 명령어 실행
  Set-NetFirewallHyperVVMSetting -Name '{40E0AC32-46A5-438A-A0B2-2B479E8F2E90}' -DefaultInboundAction Allow
  WSL의 inbound 방화벽을 허용
Windows와 WSL2의 Network Interface 공유

## Slide 28: PC-Jetson 연결 확인
Window에서 powershell
“ping <설정한 jetson의 ip>” 입력
  다음 그림처럼 응답이 오면 정상

## Slide 29: 기타 참고사항
ROS2 commands

## Slide 30: PC, Jetson 테이블 배치 가이드
사진에 보이는 대로 배치 부탁드립니다. (PC는 하단에)
조별로 3개의 전원선이 필요(모니터 파워케이블, 파워케이블*2) -> 모니터 및 로봇암을 책상에 올리기 전에 미리 꽂아두면 편합니다.
한 테이블 위에 두 조의 PC 및 로봇암을 올리기에 공간이 조금 협소 합니다.

## Slide 31: ROS 2 CLI
• 환경 — printenv·echo $ROS_DOMAIN_ID
• Graph — ros2 node list / ros2 topic list
• Topic — ros2 topic info --verbose·ros2 topic hz
• Service — ros2 service list·ros2 service type
• 호출 — ros2 service call /get_joint_state …
• 탐색 초기화 — ros2 daemon stop·start
질문에 맞는 CLI로 Network Graph와 Endpoint 상태 확인
WSL 2 + ROS2 Humble 조합에서 ros 관련 환경변수를 변경하면, ros daemon이 동작하지 않는 오류가 있음
  환경변수 변경 후, ros2 daemon start 실행
  또는 <ros2 command> --no-daemon 으로 실행

## Slide 32: 실습 1
PC–Jetson 환경 설정과 원격 Topic 수신

## Slide 33: 실습 1·환경 준비
PC·Jetson 주소·Ping 확인
상세 명령과 TODO: student/practice.md
양쪽 장비의 Network·Package·DDS 환경 준비
IP·Network
동일 Source·제공 File 배치
Package 준비
setup.py 등록·양쪽 colcon build
Build·Source
Domain 30·Localhost 0·Fast DDS
DDS 환경

## Slide 34: 실습 1·Topic 검증
수행 항목
• Listener Subscription TODO 완성
• Jetson Publisher 실행
• WSL /joint_states 수신
• QoS RELIABLE 불일치 생성
• Domain 31 불일치 생성
검사 결과
• QoS 불일치 시 데이터 미수신
• BEST_EFFORT 복구 후 재수신
• Domain 30 복구 후 Node 재발견
원격 Topic 수신과 두 종류의 불일치·복구 결과 확인

## Slide 35: 실습 2
Jetson Service 구동과 PC 원격 호출

## Slide 36: 실습 2·Service 검증
Trigger Service·Response 작성
상세 명령과 TODO: student/practice.md
Jetson Server와 WSL Client를 완성해 최신 관절값 수신
Server TODO
생성·대기·비동기 호출
Client TODO
Publisher·Service Server 구동
Jetson Launch
Python Client·CLI 응답 확인
Remote 호출