## Slide 1: 7주차 컴퓨터 비전과 머신러닝 입문
지도학습으로 객체 검출 모델 만들기
임베디드 시스템 설계 및 실습
1

## Slide 2
학습목표와 진행 순서
01 | 영상에서 필요한 정보 구분 | 
02 | 지도·비지도·강화학습 비교 | 
03 | 정답을 이용한 학습 이해 | 
04 | 큐브·tip 데이터 수집 | 
05 | Jetson 파인튜닝과 검증 | 
06 | ROS 연결과 실패 분석 | 

## Slide 3: 컴퓨터 비전(Computer Vision)
• 영상 속 물체의 종류·위치·형태를 판단
• 큐브를 다루기 전에 무엇이 어디에 있는지 관측
• 이번 주차는 큐브 두 개와 tip의 영상 좌표 확인
• 모터 제어와 실제 로봇 좌표 변환은 별도 단계
카메라 영상에서 로봇에게 필요한 정보를 추출

## Slide 4: 컴퓨터 비전의 출력
• Classification: 영상 전체의 종류
• Detection: 객체별 종류와 Box
• Segmentation: 픽셀 영역 / Keypoint: 관심 점
필요한 정보에 따라 영상 인식 문제를 구분

## Slide 5: 규칙 기반과 학습 기반
규칙 기반
• 색상·밝기·크기 조건을 직접 지정
• 고정된 환경에서 유용
• 환경 변화에 따라 규칙 조정
학습 기반
• 데이터에서 판단 기준을 학습
• 정답과 다양한 촬영 조건이 중요
• 새로운 조건에서도 성공하는지 확인
사람이 조건을 작성하는 방식과 데이터로 학습하는 방식

## Slide 6: 세 가지 학습 방식
• 지도학습: 입력과 정답을 함께 사용
• 비지도학습: 정답 없이 데이터의 구조 탐색
• 강화학습: 환경에서 행동하고 보상을 이용
• 이번 실습은 지도학습, 나머지는 개념과 연결 소개
어떤 학습 신호를 사용하는지 비교

## Slide 7: 지도학습의 입력과 정답
• 입력: Topcam으로 촬영한 사진
• 정답: Class·Box·tip 좌표
• 예측과 정답의 차이를 계산
• 그 차이가 줄어들도록 학습
사진과 사람이 정한 정답을 함께 제공

## Slide 8: 비지도학습의 예시
• 사진의 특징을 기준으로 비슷한 사진끼리 군집화
• 예: 비슷한 색·형태의 사진이 같은 군집에 모임
• 군집 번호가 cube1·cube2 이름을 자동으로 뜻하지 않음
• 이번에는 개념과 예시만 확인하고 별도 실습은 생략
정답 이름 없이 유사한 데이터의 구조를 탐색

## Slide 9: 강화학습과 이후 수업
• 관측: 현재 물체와 로봇의 상태
• 행동: 로봇을 어떻게 움직일지 선택
• 보상: 목표에 가까워졌는지 평가
• 이후 주차에서 행동 학습을 다룸
환경에서 행동한 결과의 보상을 이용해 학습
큐브와 목표의 현재 상태
관측
로봇 이동 명령 선택
행동
목표에 가까워지면 높은 보상
보상

## Slide 10: 신경망과 가중치
• 입력 영상을 여러 계산 단계로 변환
• 물체를 구분하고 위치를 찾는 특징을 학습
• 예측과 정답의 차이를 줄이며 가중치 수정
• 이번에는 상세 층 구조와 미분 수식을 다루지 않음
가중치는 입력을 예측으로 바꾸는 계산에 사용

## Slide 11: 예측 오차와 가중치 갱신
• 정답 tip: (335, 247)
• 예측 tip: (320, 220)
• 종류·Box·점의 차이를 함께 학습
• 오차를 줄이는 방향으로 반복 갱신
정답 tip과 예측 tip의 차이로 학습 과정을 이해
현재 가중치로 위치 예측
예측
정답과 얼마나 다른지 계산
비교
오차가 줄도록 가중치 수정
갱신

## Slide 12: 학습과 추론
학습
• 이미지와 정답 라벨을 입력
• 예측 오차로 가중치를 수정
• 반복 학습 후 모델 파일 생성
• 이번 실습은 사람이 만든 정답 사용
추론
• 새로운 이미지만 입력
• 학습된 가중치로 결과 예측
• 현재 영상의 Box·점 출력
추론에 정답을 넣지 않아도 이번 학습 방식은 지도학습

## Slide 13: 분류와 위치 예측
분류
• cube1인가 cube2인가 판단
• 객체의 종류를 맞히는 출력
• 색을 서로 바꾸어 검출하는지 확인
위치 예측
• Box 범위와 점의 좌표 예측
• 연속적인 값을 맞히는 회귀
• Box와 tip 위치를 각각 확인
종류가 맞아도 Box나 점은 틀릴 수 있음

## Slide 14: 사전학습과 파인튜닝
사전학습
• 다른 데이터에서 학습한 영상 특징
• 처음부터 학습하는 부담 감소
• 시작 파일: yolo11n-pose.pt
파인튜닝
• 우리 큐브와 tip의 정답 사용
• Topcam 환경과 팀 기준에 맞게 학습
• 팀별 최적 모델을 새로 생성
기존 가중치를 우리 데이터로 추가 학습

## Slide 15: YOLO Pose의 출력
• Class: 객체 종류
• Box: 객체를 감싸는 영역
• Keypoint: 팀이 정의한 한 점
• 이번 Pose는 영상의 2D 점
객체 종류와 Box에 정의한 Keypoint 예측을 추가
저장·추론 영상 640×480
영상 입력
Class·Box·Keypoint 예측
모델 예측
신뢰도와 점의 유효성 확인
결과 선택

## Slide 16: 큐브 중심과 tip
cube1·cube2
• 서로 다른 색 큐브를 하나씩 사용
• 큐브 전체 Box를 지정
• 중심점을 자동 생성
• 추론 결과도 검출 Box 중심
tip
• 팀이 정한 도구 끝 또는 EEF 점
• 도구 주변 Box를 지정
• 같은 물리적 점을 직접 클릭
• 추론 결과는 예측 Keypoint
큐브 중심과 도구 끝점의 차이

## Slide 17: 좋은 라벨과 잘못된 라벨
일관된 라벨
• 큐브 전체를 일정하게 감싼 Box
• 모든 사진에서 같은 tip 부위
• 가려졌지만 알 수 있는 위치는 구분
• 위치를 모르면 미상으로 기록
잘못된 라벨
• 큐브 일부만 감싸 중심이 치우침
• 중앙과 움직이는 날 끝을 혼용
• 주변 Box를 매번 다른 기준으로 작성
• 알 수 없는 점을 임의로 클릭
모델이 배워야 할 정답의 기준을 먼저 통일

## Slide 18: 수량과 데이터 다양성
• 위치·방향·그리퍼 상태·조명·배경을 바꾸어 촬영
• 부분 가림과 일부 객체가 없는 장면도 포함
• 빈 작업판에서 없는 객체를 찾는지 확인
• 수량만 세지 말고 촬영 조건과 정답을 함께 검토
비슷한 사진의 반복만으로 새 조건의 성능을 보장하지 못함

## Slide 19: 검증과 과적합
Train·Validation
• Train: 가중치 학습에 사용
• Validation: 학습 중 성능·최적 모델 확인
• 약 80:20으로 원본을 분할
• 비슷한 연속 사진이 양쪽에 섞일 수 있음
새로운 장면
• 학습 사진과 다른 장면으로 확인
• 학습 장면에만 맞는 현상은 과적합의 예
• 실패는 라벨 오류 등 다른 원인도 가능
• 학습에 넣은 평가 사진을 그대로 재사용하지 않음
학습한 사진에 잘 맞아도 새 장면을 별도로 확인

## Slide 20: 실습 흐름과 준비
• ROS·CUDA·카메라 환경 확인
• 제공 코드와 패키지 설정 복사
• 큐브 색과 tip 기준을 촬영 전에 기록
• 관리자 권한 없이 준비된 환경 사용
완성 코드로 수집·학습·검증을 수행
촬영과 정답 라벨 작성
데이터
Jetson GPU 파인튜닝
학습
새 장면과 ROS 결과 확인
검증

## Slide 21: 실습: 촬영과 라벨링
• Space로 고정 후 cube1 Box, cube2 Box, tip Box·점 지정
• 각 단계는 Space로 확정하고 마지막 단계에서 저장
• N: 현재 객체 제외 또는 수동 점 위치 미상
• U: 최근 저장 쌍 삭제 / Q·Esc: 종료·분할
python3 yolo_dataset_tool.py

## Slide 22: 실습: 이미지와 라벨 확인
• raw/images와 raw/labels에 같은 이름의 파일 쌍
• 저장 이미지 640×480, 객체 라벨 한 줄은 8개 값
• Train·Validation에 클래스와 촬영 조건이 포함되는지 확인
• 라벨 수정·경로 변경 후 --prepare-only로 재생성
datasets/week7/의 원본·분할 자료와 설정 기록 확인

## Slide 23: 실습: Jetson GPU 학습
• 시험: python3 yolo_finetune.py --epochs 1 --name environment_check
• 본 학습: python3 yolo_finetune.py --name week7_pose
• 최대 100 Epoch / Batch 4 / Patience 20 / GPU 0 / AMP OFF
• 결과: week07_vision_control/models/vision_pose_best.pt와 .vision.json
준비된 GPU 환경에서 시험 학습 후 본 학습 수행

## Slide 24: 실습: 새로운 장면 검증
검사 조건
• 화면 중앙과 가장자리
• 객체 방향과 부분 가림
• 조명 변화
• 빈 작업판의 오검출
확인할 결과
• cube1·cube2의 종류와 Box 중심
• 정한 물리적 tip 위치
• 대상을 옮겼을 때의 결과 변화
• 좌표는 640×480 기준
python3 yolo_pose_live.py로 좌표와 영상 확인

## Slide 25: 실습: 완성 ROS 코드 실행
• 제공 설정을 복사하고 colcon build로 패키지 빌드
• object_detection.launch.py로 Camera와 Detector 실행
• /top_cam 입력과 /vision/debug_image 확인
• 클래스별 pixel·detected 확인, 미검출 시 새 pixel 미발행
빌드와 Launch 후 영상·픽셀·검출 여부 확인

## Slide 26: 데이터 보완과 텀프로젝트 연결
데이터 보완
• 잘못된 라벨과 부족한 조건을 구분
• 실패 조건의 다른 사진을 보완
• 재학습 후 별도 새 장면에서 확인
• 재학습 자체는 이번 필수 과제가 아님
프로젝트 연결
• 설정으로 클래스·점 기준 확장
• 데이터·모델·설정은 같은 기준 유지
• 픽셀은 실제 로봇 좌표와 다름
• 제어에는 검출 여부·시각·안전 처리 필요
실패 원인을 추정하고 추가할 촬영 조건을 결정

## Slide 27: 7주차 완료 기준
확인할 결과
• YOLO 모델 실시간 큐브 검출 화면
• ROS2 node 연결 결과(터미널)
• 검사 후 퀴즈 진행
실습 완료 후 조교에게 검사