## Slide 1: 5주차 — 로봇 기초·관절 위치제어
Link·Joint·FK·Position Control
임베디드 시스템 설계 및 실습
1

## Slide 2
목차
01 | 로봇 구성요소 | 
02 | 자유도·좌표계 | 
03 | 기구학·순기구학 | 
04 | 관절 공간 제어 | 
05 | 제어·자세 유지 | 
06 | 실습 1 | 

## Slide 3: 이론
관절의 움직임과 로봇 손끝 위치의 관계 이해

## Slide 4: 로봇 매니퓰레이터
• Base에서 End-Effector까지 이어진 구조
• 여러 Joint가 Link 사이의 운동 허용
• 관절값 조합에 따라 전체 형상 결정
Link와 Joint를 연결해 EE의 위치·자세를 만드는 기계 시스템

## Slide 5: Link
• 로봇을 구성하는 고정된 몸체
• 힘과 운동을 다음 Joint로 전달
• 길이와 형상이 도달 범위에 영향
• 사람의 팔뼈와 유사한 역할
Joint 사이를 연결하는 형태가 변하지 않는 강체

## Slide 6: Joint 종류·변수
• Revolute: 축을 중심으로 회전·변수 θ
• Prismatic: 축 방향 직선 이동·변수 d
• Cylindrical: 같은 축의 회전과 직선 이동
• Joint 종류가 Link 사이의 운동을 제한
허용하는 상대운동에 따라 관절 변수와 자유도 결정

## Slide 7: 자유도
• 눈에 보이는 부품이 아닌 운동의 개수
• Revolute Joint 하나는 일반적으로 1 DOF
• 독립 관절 두 개는 2 DOF 구성
• 원하는 Pose 제어에 필요한 자유도 확보
로봇 구성을 완전히 정하는 독립 운동 변수의 수

## Slide 8: Base·End-Effector
• Base: 로봇 전체를 지지하는 기준 구조
• Base 좌표계에서 Link와 Joint Pose 표현
• End-Effector: 작업 목적에 맞는 도구
Base는 기준, End-Effector는 실제 작업이 일어나는 끝단

## Slide 9: 좌표계·Pose
• Coordinate Frame(좌표계): 원점과 세 개의 좌표축
• Position: x·y·z 위치 성분
• Orientation: Roll·Pitch·Yaw 또는 회전 표현
• Pose: Position과 Orientation의 결합
• 기준 좌표계가 바뀌면 같은 물체의 수치도 변화
로봇의 위치와 방향은 기준 좌표계와 함께 표현
https://www.youtube.com/watch?v=cK3tZQnQxlI

## Slide 10: Kinematics, 기구학
• Joint Variable과 Link 배치의 관계
• 관절값 변화에 따른 EE Pose 계산
• Forward Kinematics와 Inverse Kinematics
• 제어 목표를 관절 공간과 작업 공간으로 연결
로봇의 관절 좌표와 공간 배치 간의 관계를 다루는 학문
Forward Kinematics
• 입력: Joint Values
• 출력: End-Effector Pose
• 주어진 로봇 형상의 결과 계산
• 한 구성에서 하나의 Pose 결정
Inverse Kinematics
• 입력: 원하는 EE Pose
• 출력: 가능한 Joint Values
• 관절 구성을 역으로 탐색
• 해가 없거나 여러 개일 수 있음

## Slide 11: 순기구학 (Forward Kinematics)
• 입력은 전체 관절값 집합 Configuration q
• 출력은 Base 좌표계 기준 EE Pose
• Link 길이와 Joint 연결 관계 필요
• 힘·토크보다 로봇 형상 계산에 집중
관절값으로 Base 기준 EE 위치·방향 계산

## Slide 12: 기구학 체인
• Base에서 End-Effector까지 연속 연결
• 각 Joint가 다음 Link의 자세 결정
• 상류 Joint는 이후 구조 전체에 영향
• 관절값 조합이 최종 로봇 형상 구성
앞쪽 Joint의 변화가 뒤쪽 Link와 EE에 누적

## Slide 13: 관절 공간 제어
Joint Space
• 목표: q₁·q₂·…·qₙ
• 관절별 radian 값 사용
• 목표각을 직접 모터에 연결
• 이번 주차 실습 방식
이번 실습은 EE 좌표가 아니라 각 관절 목표각을 직접 지정

## Slide 14: 목표값·명령값·측정값
• Target: 최종적으로 도달할 목표각
• Commanded: 직전 주기에 전송한 명령각
• Measured: Servo에서 읽은 실제 관절각
세 값을 분리해 제어 진행 상태와 실제 응답 관리
최종 목표 q_target
Target
직전 출력 q_command
Commanded
실제 관절 q_measured
Measured

## Slide 15: 전체 관절 제어 흐름
• 목표·토크 Topic으로 관절 제어 값 입력
• Controller가 안전 조건 검사·보간
• FeetechBus가 radian과 Servo tick 변환
• 측정값은 /joint_states로 다시 발행
/safety/torque_enable
/joint_targets
↓
joint_controller
↓
FeetechBus → Servo
↓
/joint_states
전체 관절 제어 흐름

## Slide 16: 토크 활성화 흐름
• Controller 시작 직후 실제 Servo 토크 OFF
• State Timer가 현재 관절값 먼저 확보
• Bool true 요청은 상태값으로 저장
• 현재 측정 자세를 최초 목표로 설정
토크 ON은 임의 이동이 아니라 현재 자세 유지에서 시작

## Slide 17: 목표각 검증
• name과 position 배열 길이 일치
• Config에 등록된 Joint Name 확인
• limit_rad 범위 안의 radian 값 확인
• 토크 활성화와 초기 Target 준비 확인
• 하나라도 실패하면 전체 메시지 거부
모든 안전 조건을 통과한 메시지만 최종 목표를 변경
• shoulder_pan −1.920 ~ 1.920 rad · 0.35 rad/s
• shoulder_lift −1.745 ~ 1.745 rad · 0.35 rad/s
• elbow_flex −1.690 ~ 1.690 rad · 0.35 rad/s
• wrist_flex −1.658 ~ 1.658 rad · 0.45 rad/s
• wrist_roll −2.744 ~ 2.841 rad · 0.55 rad/s
• gripper −0.175 ~ 1.745 rad · 0.60 rad/s
Joints.yaml

## Slide 18: 부분 관절 명령
• JointState name과 position의 같은 순서 사용
• 단일 Joint 또는 여러 Joint 목표 전송 가능
• 수신 Joint만 기존 Target Vector에 반영
• 명령하지 않은 Joint는 이전 Target 유지
• 알려지지 않은 Joint Name은 전체 명령 거부
명시한 관절만 갱신하고 나머지는 이전 목표를 유지

## Slide 19: 속도 제한 이동
• dt = 1 / control_hz로 한 주기 시간 계산
• max_step = max_vel_rad_s × dt
• 목표가 가까우면 최종 목표값 사용
• 명령 변화가 없으면 불필요한 Serial 쓰기 생략
30 Hz 주기마다 허용 각도만 목표 방향으로 이동
Target − Commanded
오차 계산
최대 이동량만 반영
다음 명령
write_positions 실행
Servo 전송

## Slide 20: 자세 유지
• 모든 Joint가 목표에 도달하면 이동 상태 종료
• 마지막 Target과 Commanded 값 계속 보관
• 10 Hz Heartbeat로 마지막 목표 재전송
• Torque OFF 또는 종료 시 자세 유지 해제
목표 도달 후 마지막 목표를 반복 전송해 자세 유지
Measured가 Target에 수렴
목표 도달
Servo 내부 위치제어·Heartbeat
Position Holding
Bool false·종료 finally
안전 해제

## Slide 21: 실습
실제 관절 제어와 자세 유지 검증

## Slide 22: 실습 · Joint control
제공 File·joints.yaml 배치
상세 명령과 TODO: student/practice.md
Package 구성과 네 가지 구현 항목 완성
Package·Config
/joint_states 생성
Publisher
목표·토크 Topic과 Callback 연결
Subscriber
범위 조건 완성·실행 파일 2개 확인
Soft Limit·Build

## Slide 23: 5주차 조교 검사
joint_controller·joint_plotter 등록
실행 결과를 조교에게 직접 확인
제어·안전·결과가 모두 확인되면 실습 완료
Package
6개 관절 Current·Target Graph
상태
목표 추종·Position Holding
제어
Limit 거부·Torque OFF·CSV·PNG
안전·결과