## Slide 1: 3주차 — ROS 2·Topic·Service
JointState·Trigger·Launch 실습
임베디드 시스템 설계 및 실습
1

## Slide 2
목차
01 | 복습 - Topic | 
02 | 실습 장비 소개 | 
03 | Topic·Service | 
04 | Server·Client | 
05 | ROS2 Launch | 
06 | 실습 1·2 | 

## Slide 3: 이론
관절 상태 Topic과 요청·응답 Service 이해

## Slide 4: 2주차 통신 복습
• Publisher: 새로운 관절값 반복 발행
• Topic: /joint_states 데이터 통로
• Subscriber: 메시지 도착 시 Callback 실행
• 같은 Topic 이름과 메시지 타입 사용
Publisher–Topic–Subscriber 구조

## Slide 5: 실습 장비 구성
실습장비 소개

## Slide 6: ROS2 - Service
• service_server: 최신 메시지 저장
• service_client: 필요할 때 한 번 요청
Service는 Client가 요청했을 때 Server가 결과를 한 번 반환하는 통신 방식

## Slide 7: Topic과 Service 비교
Topic
• Publisher가 계속 발행
• Subscriber가 매번 수신
• 다수 노드가 동시에 구독 가능
Service
• Client 요청 시 실행
• Server가 응답 한 번 반환
• 요청과 응답이 한 쌍
연속 상태 전달과 필요 시점 조회의 차이

## Slide 8: ROS 2 인터페이스: .msg와 .srv
• Topic은 Message 인터페이스 사용
• Service는 Request·Response 인터페이스 사용
• 이름뿐 아니라 인터페이스 타입도 일치 필요
• 설치된 규격은 ros2 interface show로 확인
인터페이스: 송신 측과 수신 측이 공유하는 데이터 구조의 약속

## Slide 9: ROS 2 인터페이스: .msg와 .srv
.msg
Topic 메시지 필드 정의
한 방향 데이터 구조
  예: string[] name
  예: float64[] position
.srv
Request와 Response 함께 정의
--- 구분선 사용
  string item_name # Client가 Server에 보내는 Request
  ---
  bool success # Server가 Client에 돌려주는 Response
  string message
위쪽: Client 요청 필드
아래쪽: Server 응답 필드
Topic: Topic으로 전달할 한 개 메시지의 필드와 타입을 정의
Service: Client가 Server로 보내는 요청과 Server가 Client로 돌려주는 응답을 모두 정의

## Slide 10: Service Client 흐름
• Client도 ROS Graph에 참여하는 Node
• Service 이름과 타입 일치 필요
Server를 발견한 뒤 Request를 보내고 Response를 확인
wait_for_service()
발견
call_async(Request) -> Future
요청
Future에서 Response
확인

## Slide 11: Client 생성·Server 대기
create_client()
• Service 타입 지정
• /get_joint_state 이름 지정
• Client 객체 반환
• 인스턴스 변수에 보관
wait_for_service()
• ROS Graph에서 Server 탐색
• 제한 시간 5초
• 발견 시 True
• 미발견 시 RuntimeError
요청 창구 생성과 Server 발견은 서로 다른 단계

## Slide 12: 비동기 호출·Future
call_async()
• Trigger.Request() 전달
• 네트워크 요청 시작
• 호출 직후 Future 반환
• 실행 흐름을 장시간 차단하지 않음
Future
• 완료 전: 결과 없음
• 완료 후: Response 또는 예외
• future.result() 확인
• future.exception() 확인
비동기 호출은 메서드가 Response를 받을 때까지 그 자리에서 멈추는 방식이 아님
비동기 요청은 Response 대신 Future를 즉시 반환

## Slide 13: ROS2 Service 사용 흐름
응답 성공 여부를 종료 코드로 연결하고 ROS 자원을 정리

## Slide 14: Service CLI
• ros2 service list: Service 이름
• ros2 service type /get_joint_state: 타입
• ros2 service info /get_joint_state: Server·Client 수
• ros2 interface show std_srvs/srv/Trigger: 규격
• ros2 service call … "{}": 빈 Request 전송
터미널에서도 Python Client와 같은 Service 호출 가능

## Slide 15: JointState 메시지
JoinState class field
  sensor_msgs/msg/JointState 사용
  name: 관절 이름 배열
  position: Radian 단위 위치 배열
  header.stamp: 메시지 생성 시각
  velocity·effort: 이번 실습에서는 빈 배열
로봇 관절 상태 전달용 ROS2 표준 메시지 인터페이스

## Slide 16: name·position 배열
정상 형식
name[0] = shoulder_pan
position[0] = +0.010 rad
이름과 값의 인덱스 대응
오류 형식
• 배열 길이가 서로 다름
• 관절 이름 순서 불일치
• Listener에서 Warning 처리
• 잘못된 상태값 사용 방지
로봇의 관절명과 관절값이 들어있는 두 배열은 길이와 순서가 반드시 일치해야함

## Slide 17: Launch가 필요한 이유
개별 실행
ros2 run week03_ros2_jetson
joint_state_publisher
ros2 run week03_ros2_jetson
joint_state_listener
• 두 터미널 관리
• Node별 실행·종료
Launch 실행
ros2 launch week03_ros2_jetson
joint_monitor.launch.py
• Publisher·Listener 동시 시작
• 로그를 한 터미널에서 확인
• Ctrl+C로 전체 종료
여러 Node를 한 명령으로 실행·종료

## Slide 18: Launch 파일 구성
LaunchDescription
• generate_launch_description()
ros2 launch가 호출하는 진입 함수
• LaunchDescription([...])
함께 실행할 동작 목록
• Node(...)
실행할 프로세스 정의
Node 인자
• package: Package 이름
• executable: console_scripts 이름
• name: ROS Graph Node 이름
• output="screen": 로그 출력
executable → setup.py 등록 → main()
실행할 Node와 설정을 LaunchDescription에 작성

## Slide 19: Launch 설치와 실행
설치 준비
1 launch/*.launch.py 배치
2 setup.py data_files 등록
3 colcon build
4 source install/setup.bash
설치 후 ros2 launch가 파일 검색
실행
실습 1 joint_monitor.launch.py
Publisher + Listener
실습 2 bringup.launch.py
Publisher + Service Server
ros2 launch week03_ros2_jetson <파일명>
※ 두 Launch를 동시에 실행하지 않음
파일 배치·설치 등록·빌드·Source 후 실행

## Slide 20: 실습 준비
410호 실습용 Wifi, Jetson 계정 비밀번호 변경, ros2 활성화

## Slide 21: 실습 전 준비사항
분반 별 계정 및 비밀번호
  월/화/수 요일 분반별 각 mon/tue/wen 계정 사용
  비밀번호 1234
분반 별 계정 사용
실습실 Wifi
PNUAIEC, PNUAIEC2
비밀번호: 20260105
ROS2 활성화
source <분반 별 계정>/ros2_base/install/setup.bash
Wsl에서는 ros2를 APT로 install 하여 /opt/ros/humble 에 있으나, jetson에서는 code단위로 관리하여 계정의 home directory 하위에 있음
제공된 파일 중 fix_setup.sh 를 실행
  현재 ros2_base에 경로 오류가 있어서, 해당 오류를 고치기 위함

## Slide 22: 실습 기자재 정리 매뉴얼
구성품목
  LAN선 2ea
  파워 케이블 2ea
  HDMI 케이블 1ea
  Usb to Ethernet 어댑터 1ea
  모니터 파워케이블 1ea
모니터 파워케이블을 제외한 모든 구성품목은 각 비닐에 다시 넣은 후 정리
  작은 비닐이나 박스 등을 임의로 버리지 말 것
  정리상태불량 시 조별 감점
실습이 마친 후, 모두 처음 상태 그대로 정리할 것

## Slide 23: 실습 1
실제 관절 상태 Topic 발행·구독

## Slide 24: 실습 1 수행 항목
rclpy·PyYAML·SDK·/dev/ttyACM0 확인
상세 명령과 TODO: student/practice.md
네 단계 확인 후 Topic 실습 완료
환경·장비
/joint_states Subscription 완성
Listener TODO
Publisher와 Listener 실행
빌드·Launch
타입·6개 관절값·발행 주기 확인
Topic 관찰

## Slide 25: 실습 2
최신 관절 상태 Service 요청·응답

## Slide 26: 실습 2 수행 항목
Trigger Service와 Response 작성
상세 명령과 TODO: student/practice.md
Server·Client·Launch 완성 후 요청 결과 확인
Server TODO
대기·비동기 호출·결과 처리
Client TODO
Publisher와 Service Server 실행
Bringup Launch
Python Client와 CLI 응답 확인
Service 호출

## Slide 27: 3주차 조교 검사
Publisher·Listener·Service Server 정상 실행
실습2 실행 결과를 조교에게 검사
노드 실행
6개 name·position과 약 20 Hz 확인
JointState
/get_joint_state = Trigger 확인
Service 타입
Python Client·CLI에서 6개 관절값 수신
최신값 응답
상세 명령과 TODO: student/practice.md